Ausschreibungstext

Artikelnummer

220128

Typ

EXCONNECTION RAIL 4 POE PS24

Kurzbeschreibung

Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x LC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC

Hauptmerkmale

PoE+ Switch mit Explosionsschutz

4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX mit PoE+

Aluminiumgeäuse, kupferfrei, seewasserfest

Uplink über Glasfaser/kabelgebunden

1x 100BASE-FX (Multimode 850 nm, LC)

1x 100BASE-TX

-60 °C bis 50 °C Temperaturbereich

ATEX, IECEx und EAC Zertifizierung

Eingang: 100?240 V AC, max 520 VA

Ausgang: 4x 24 V DC, 4x 30 W

Für Wandmontage vorbereitet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis ExCam |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Montage | Wandmontage |
| Ports | 4x 10/100Base-T RJ45 mit PoE+, 1x 100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx, EAC |
| Hersteller-Nr. | 01535-001 |

Zubehör