Ausschreibungstext

Artikelnummer

220296

Typ

MS-100-POE

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1 Port Single Mode, 10/100, Duplex-Fiber, SC, PoE+

Hauptmerkmale

10/100 (Fast Ethernet) RJ45 Netzwerkanschluss

100BASE-LX SC Duplex-Multimode-Anschluss

10/100 Ethernet bis zu 20 km über Single-Mode-Glasfaser

Injiziert bis zu 30 W PoE-Leistung für Remote-Geräte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montage | Desktop, Wandmontage, Deckenmontage |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | RJ-45 |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 20 km |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | MS-100-POE |

Zubehör