Ausschreibungstext

Artikelnummer

220344

Typ

AXIS A1601

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, 2x Relais, RS-485, OSDP, PoE+

Hauptmerkmale

Netzwerkbasierter Türcontroller

Skalierbare Lösung mit Zukunftssicherheit

Für mittlere und große Systeme entwickelt

3rd Party Partnersoftware erforderlich

Offene Plattform, für großer Funktionsumfang

Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring

Zwei Schaltrelais (NO/NC, max 2 A DC)

2x 12/24 V DC, max 24 W Power Out Lock

Unterstützung zahlreicher Kartenleser

Bis 70.000 Credentials

ONVIF Profile A und C konform

Einfache Installation und PoE+ Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis A-Serie |
| --- | --- |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Anzahl Leser | 2 |
| Schnittstelle Leser | Wiegand, RS-485, OSDP |
| Anzahl Türen | 2 |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Türmonitoring Eingänge | 2 |
| Ereignisse (max.) | 70.000 |
| Zeitpläne (max.) | unbegrenzt |
| Ausweise (max.) | 70.000 mit 3rd Party Software |
| Stromversorgung | 10-28VDC, PoE+ (IEEE-802.3at), 12 V Batterie als Backup |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile C, ONVIF Profile A |
| Hersteller-Nr. | 01507-001 |

Zubehör

| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| --- | --- |
| AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |
| AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C |
| AXIS T8133 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port |
| AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 | PoE Splitter, 60W, 12V, 24V |
| AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY M | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS ACCESS CARD 1K, WHITE | Kontaktlose Smartcard, Mifare 1K, 13,56 MHz, IP68, PVC, weiß, 200 Stück |
| AXIS A9188-VE NETWORK I/O RELA | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare I/O, 8 Relais, Außengehäuse, PoE+ |
| AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY M | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE |
| AXIS A4010-E READER WITHOUT KE | RFID Leseeinheit ohne Tastatur Mifare, 13.56 MHz, silber, RS485, OSDP, IP56 |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS A4011-E READER | RFID Leseeinheit mit Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, silber, RS485, OSDP, IP56 |