Ausschreibungstext

Artikelnummer

220593

Typ

IAD-5SE1008MUA

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 2 x RJ45 uplink 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ?120W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| VLAN | nein |
| Ports | 8x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-T |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nr. | 220593 |

Zubehör