Ausschreibungstext

Artikelnummer

221152

Typ

SI.Z4.60-10.MI.HZ

Kurzbeschreibung

Digitaler Europrofil Halb- zylinder, SmartIntego, 60-10 mm

Hauptmerkmale

Digitaler Europrofil Halbzylinder ? SmartIntego

Baulänge 60?10 mm

Edelstahldesign

Knauf nicht demontierbar

interne Stromversorgung

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

keine Verkabelung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | SmartIntego |
| --- | --- |
| Leseverfahren | 868 MHz |
| Transpondertyp | Mifare Classic, Mifare Classic 4k, Mifare Classic 1k, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus (Level 1 und 3), Mifare DESFire, ISO 14443-A |
| Stromversorgung | Batterie |
| Hersteller-Nr. | SI.Z4.60-10.MI.HZ |

Zubehör