Ausschreibungstext

Artikelnummer

98198

Typ

RL200-AI-30

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 30-60°, 80W, 100-240VAC, vandalismusgeschützt, IP66

Hauptmerkmale

Strahlausbreitung 30-60°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 105m

"Platinum" LED Technology

Integriertes Netzgerät 100-240VAC

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 120W max.

Schutzart IP66

Vandalismusgeschützt

Keine Wartung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raylux |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 30-60 ° |
| Leuchtweite | 105 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 80W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | RL200-AI-30 |

Zubehör