Ausschreibungstext

Artikelnummer

220733

Typ

FT810DB-SMTSA-0.55km

Kurzbeschreibung

Digitaler Glasfaser-Sender 8-Kanal Video, 1-Kanal Daten, Modul, Multimode

Hauptmerkmale

Digitale, unkomprimierte 10-bit Videoübertragung

1-Kanal Multimode Daten-Sender/Empfänger

Hohe optische Signalleistung (23dB)

Videobandbreite: 6,5MHz/Kanal

Signal/Rauschabstand: >65dB

Maximale Reichweite: 550m

Überspannungsschutz für Netzteil-Eingänge/Ausgänge

Funkeinstrahlungs- und Brummschleifen-Eliminierung

Keine Einstellungen oder Wartung erforderlich

ST-Systemstecker

Betriebstemperaturbereich: -40°C ~ +75°C

Ausführung im Gehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT Systems FT8X0DB |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Sender |
| Kanäle pro Faser | 8 |
| Reichweite | 0,55 km |
| Übertragung von | Video, Daten |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nr. | FT810DB-SMTSA |

Zubehör

| FT-C18 | 19"-Einschubgehäuse für 18 Glasfaser Karten, mit Netzgerät |
| --- | --- |