Ausschreibungstext

Artikelnummer

221509

Typ

2N Access Unit 2.0 RFSEC/Touch

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID SEC 13,5MHz & 125kHz Leser, Touch Keypad

Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Sicherung des Zugangs durch RFID SEC 13,5MHz/125kHz Leser

Unterstützt ISO14443A und ISO14443B 13,5MHz Karten

Unterstützt EM4100, EM4102, HID Prox 125kHz Karten

Sicheres Auslesen der Seriennummer der Karte (UID)

Zusätzlich Zugangskontrolle durch Touch Keypad

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N Access Unit |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz, silbergrau |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Leseverfahren | Pin-Eingabe, 125 kHz Prox, 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 13,56 MHz Mifare, 13,56 MHz iCLASS, NFC |
| Transpondertyp | EM4100, EM4200, HID Prox, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, Mifare Mini, iCLASS, NFC |
| Montageart Leser | Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE (IEEE-802.3af) |
| Hersteller-Nr. | 9160336-S |

Zubehör

| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| --- | --- |
| 2N IP Verso Cover Box 1M | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso Flush Frame 1M | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso Flush Mount Box 1M | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso Backplate 1M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul |
| 2N Access Unit NFC License | Lizenz für NFC-Freischaltung, für 2N Access Unit, Lizenzcode |
| 2N Access Commander +5 Devices | 2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices |
| 2N Access Commander +25 Users | 2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer |
| 2N IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 2N Electrical lock 11211 | Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC |
| 2N Electrical lock 11221 | Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC |
| 2N Electrical lock 11211MB | Elektrisches Schloss, mit mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC |
| 2N Electrical lock 31211 | Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA |
| 2N Electrical lock 211211 | Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA |
| 2N Electrical lock 321211 | Elektrisches Schloss, mit Signalisierung und Fail-Safe, 12V/170mA |
| 2N PoE Injec. PSA16U-480POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |
| 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß |
| 2N EMarine RFID Card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß |
| 2N EMarine RFID Key Fob 125kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| Access Commander 1 Device | 2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download |
| 2N IP Verso Cover Box 1M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso Flush Frame 1M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 2N IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |