Ausschreibungstext

Artikelnummer

221513

Typ

2N Access Unit 2.0 RFID SEC

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID SEC 13,5MHz & 125kHz Leser

Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Sicherung des Zugangs durch RFID SEC 13,5MHz/125kHz Leser

Unterstützt ISO14443A und ISO14443B 13,5MHz Karten

Unterstützt EM4100, EM4102, HID Prox 125kHz Karten

Sicheres Auslesen der Seriennummer der Karte (UID)

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N Access Unit |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz, silbergrau |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Leseverfahren | 125 kHz Prox, 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 13,56 MHz Mifare, 13,56 MHz iCLASS, NFC |
| Transpondertyp | EM4100, EM4200, HID Prox, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, Mifare Mini, iCLASS, NFC |
| Montageart Leser | Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE (IEEE-802.3af) |
| Hersteller-Nr. | 9160334-S |

Zubehör

| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| --- | --- |
| 2N IP Verso Cover Box 1M | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso Flush Frame 1M | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso Flush Mount Box 1M | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso Backplate 1M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul |
| 2N Access Unit NFC License | Lizenz für NFC-Freischaltung, für 2N Access Unit, Lizenzcode |
| 2N Access Commander +5 Devices | 2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices |
| 2N Access Commander +25 Users | 2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer |
| 2N IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 2N Electrical lock 11211 | Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC |
| 2N Electrical lock 11221 | Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC |
| 2N Electrical lock 11211MB | Elektrisches Schloss, mit mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC |
| 2N Electrical lock 31211 | Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA |
| 2N Electrical lock 211211 | Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA |
| 2N Electrical lock 321211 | Elektrisches Schloss, mit Signalisierung und Fail-Safe, 12V/170mA |
| 2N PoE Injec. PSA16U-480POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |
| 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß |
| 2N EMarine RFID Card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß |
| 2N EMarine RFID Key Fob 125kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| Access Commander 1 Device | 2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download |
| 2N IP Verso Cover Box 1M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso Flush Frame 1M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 2N IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |