Ausschreibungstext

Artikelnummer

221611

Typ

NDP-5512-Z30

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, 30x, hängend, PoE+, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps

30x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Essential Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

microSD-Kartenslot (max. 32GB, microSDXC)

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +60°C

Schutzart IP66, Vandalismusgeschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Autodome IP 5000i |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,018 Lux, bei F1,6, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | Intelligent AE |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 60,9 - 2,4 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 120 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 300 °/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE+ |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.345.122 |

Zubehör

| VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |
| --- | --- |
| UPA-2450-50 | Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen |
| LTC9230/01 | Adapter, für Deckenmontage Halterung, Montage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230 |
| NDA-U-WMT | Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter, klein, für Bosch Kameras |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| NPD-6001B | HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |