Ausschreibungstext

Artikelnummer

221658

Typ

TNO-4041TR

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 32°, 640x480, 30fps, Radiometrie, RS485, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Radiometriekamera für den Außenbereich

Aluminitum Bullet-Style-Gehäuse für SNK-Montage

Temperaturmessung von -20?C bis 130?C

Messgenauigkeit ±5?C(?100?C), ±20%(>100?C)

Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.

Brennweite 19 mm: 32° HFoV

H.265 mit WiseStreamII Support

Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Full Duplex Audio Support, RS485-Schnittstelle

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet T |
| --- | --- |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| Auflösung Pixel | 640x480 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildwinkel horizontal | 32 ° |
| Bildwinkel vertikal | 24,3 ° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-422, Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Schwenk-/Neigekopfmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | TNO-4041TR |

Zusatzbeschreibung

Exporthinweise: 

Dieses Produkt wird für den Export gemäß dem Wassenaar-Abkommen als Güter/Technologien mit doppeltem Verwendungszweck kontrolliert. Die Bestimmungen der entsprechenden örtlichen Exportkontrollbehörden sind unbedingt einzuhalten. Bitte kontaktieren Sie vor dem Export immer die für Ausfuhrgenehmigungen zuständigen Behörden.

Zubehör