Ausschreibungstext

Artikelnummer

222135

Typ

TRM-810S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, H.265, 80Mbps, ohne Festplatte, 9-36VDC, RJ45

Hauptmerkmale

8-Kanal Mobiler Netzwerkvideorekorder

Bis zu 8 Kanäle, bis 8 MP unterstützt

H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung

WiseStream-Unterstützung

SUNAPI / ONVIF-Kameraaufzeichnung

Max. 80 Mbit/s Aufzeichnung

Plug & Play mit 8 PoE-Anschlüssen

RJ45-Anschlussstecker

2 SATA Steckplätze (Front-Swap)

Max. 4 TB (SSD, nicht-RAID-Modus)

Max. 2 TB (HDD, nicht-RAID-Modus)

RAID 1 wird unterstützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet T |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 8x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 4 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 GB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 2x SATA |
| USB Ports | 3x USB 2.0 |
| RAID | RAID 1 |
| Datendurchsatz maximal | 80 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | EN 50155, EN 50121-3, EN-61373 |
| Hersteller-Nr. | TRM-810S |

Zubehör