Ausschreibungstext

Artikelnummer

222136

Typ

TRM-410S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, H.265, 50Mbps, ohne Festplatte, 9-36VDC, RJ45

Hauptmerkmale

4-Kanal Mobiler Netzwerkvideorekorder

Bis zu 4 Kanäle, bis 8 MP unterstützt

H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung

WiseStream-Unterstützung

SUNAPI / ONVIF-Kameraaufzeichnung

Max. 50 Mbit/s Aufzeichnung

Plug & Play mit 4 PoE-Anschlüssen

RJ45-Anschlussstecker

2 SATA Steckplätze (Front-Swap)

Max. 4 TB (SSD)

Max. 2 TB (HDD)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet T |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 4x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 4 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 GB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 3x USB 2.0 |
| Datendurchsatz maximal | 50 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | EN 50155, EN 50121-3, EN-61373 |
| Hersteller-Nr. | TRM-410S |

Zubehör