Ausschreibungstext

Artikelnummer

222185

Typ

FB-309 ID 25Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 24mm, 9° FoV, 25Hz, US, 320x240, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

24mm Objektiv, 9° Bildwinkel

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Integrierte Analysefunktionen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Dual-Streaming in H.264, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Flir FB-Serie |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 320x240 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 24 mm |
| Bildwinkel horizontal | 9 ° |
| Bildwinkel vertikal | 6,8 ° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 17W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | FCC, UL |
| Hersteller-Nr. | 427-0065-60-00 |

Zubehör

| CB-WLBX-62 | Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie |
| --- | --- |
| CB-PLBX-62 | Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie |